# 关于印发《昆山市学校、幼儿园（托儿所）安全技术防范系统建设实施方案》

昆山市教育局

昆山市公安局

昆教〔2010〕67号

关于印发《昆山市学校、幼儿园（托儿所）

安全技术防范系统建设实施方案》

各学校、幼儿园（托儿所），各派出所：

现将《昆山市学校、幼儿园（托儿所）安全技术防范系统建设实施方案》印发给你们。各地要严格落实安全技术防范系统建设标准和要求，做到不走过场，不留盲区和死角，切实发挥安全技术防范系统的作用，杜绝各类安全隐患和事故的发生。

二〇一〇年五月十八日

主题词：学校  技术防范  实施方案

报：昆山市社会治安综合治理委员会办公室

昆山市教育局、昆山市公安局       2010年5月18日联合印发

昆山市学校、幼儿园（托儿所）

安全技术防范系统建设实施方案

为积极贯彻中央、省、市各级会议和有关文件精神，切实做好我市校园安全工作，充分运用现代科技先进技术和管理措施，提高学校、幼儿园安全技术防范能力和安全管理水平，保障师生员工的人身、财产安全，依据《企业事业单位内部治安保卫条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《苏州市中小学幼儿园安全工作十项基本要求》、苏州市公安局技防办《关于学校、幼儿园安全技术防范系统建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）以及有关国家、行业标准和地方主管部门要求，现对全市各学校、幼儿园（托儿所）（以下简称学校）安全技术防范系统的建设提出如下实施意见。

一、学校安全技术防范系统建设组织领导

推进学校安全技术防范系统建设时间紧、要求高，为此，成立学校安全技术防范系统建设工程领导小组，市教育局党委书记陆琪、市公安局副局长周云麟任组长。各派出所所长和学校校长为此次校园安防系统建设的第一责任人。

二、 学校安全技术防范系统建设总体要求

学校技防设施的建设和验收应按照苏州市公安局技防办《关于学校、幼儿园安全技术防范系统建设的指导意见》和有关国家、行业标准的要求，围绕防闯入、防入侵、防破坏、防伤害的要求进行。

对于已建有技防监控设施但不能正常运行或不能满足要求的，要督促学校或幼儿园进行系统检修维护，该更换的要立即更换，防止出现盲点或盲区。

学校安防技术系统主要应包括以下几个方面：（1）校园各出入口、校内主要道路、停车场以及财务室、食堂厨房、宿舍走廊间等重点部位安装监控系统；（2）校园大门出入口、学生宿舍、财务室、实验室、化学物品存放室房门等处要安装控制装置，重要房间、重要部位要安装入侵报警系统；（3）校园门卫、安防报警中心要设有防误报措施的紧急报警装置。

三、  学校安全技术防范系统建设基本要求

（一）视频监控系统

1、每所学校的出入口安装1～3台低照度宽动态彩色摄像机，配5-50自动光圈镜头。监视范围包括学校出入口、学校出入口外两侧150米范围。监视区域内不应有盲区；

2、监控画面以4CIF或D1格式实时录像，录像时间保存一个月；

3、24小时录像回放能清晰显示人员的体貌特征和车辆情况，包括人员面部特征、着装、携带物品及车辆号牌、车辆外观等情况；

4、硬盘录像机需经电信宽带与公安局指定服务器联网，电信宽带通道须由校方提供，带宽不小于4M，使用过程中学校不能中断系统与公安机关的联网；

5、监控视频接入的部位须根据监控视频布点原则及要求确定，具体接入监控摄像头数量由各派出所与各校现场勘察后确定；

6、夜间照度不足时应进行补光，确保摄像机所需环境亮度；

7、寄宿制学校如另有宿舍区出入口应安装彩色摄像机；

8、为确保校园安全，确保公安实战需要，不盲目建设、不浪费投资，要求校园监控系统出入口等重点部位设备应使用以下指定品牌和型号的产品，以发挥系统最大功效。

表一，校园视频监控系统重点部位设备要求

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枪式摄像机 | 天津三星 | SCC-B2335A | 分辨率600线，宽动态，低照度 |
| 自动光圈镜头 | 腾龙 | 13VG550AS | 自动光圈5-50MM |
| 硬盘录像机 | 海康威视 | 8000HD（F）-4 | 4路（配2块1T硬盘） |
|  |  | 8000HD（F）-8 | 8路（配4块1T硬盘） |
| 路由器 |  |  | DI-604+ |
| 联网线路 |  |  | 电信ADSL宽带 |

（二）紧急报警装置

1、在校园大门门卫室便于操作的隐蔽部位安装与公安机关110联网的紧急报警按钮；

2、该装置设有防误报措施，确保一旦触发报警后能立即发出紧急报警信号并自锁，复位必须进行人工操作。

（三） 周界报警系统

1、周界电子防护系统，应沿校区周界（指校区围墙、栅栏、河岸、消防通道等）封闭设置（校区出入口除外），做到全面设防，无盲区、无死角，全天候24小时设防；

2、防区划分应利于报警时准确定位，周界封闭屏障处防区间距应不大于70m；

3、系统报警响应时间应不大于2S，报警持续时间不小于5S；

4、系统应具备防拆和断电报警功能；

5、系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间不少于30天；

6、为确保校园安全，不盲目建设、不浪费投资，要求周界报警系统设备选用以下指定品牌和型号，以发挥系统最大功效。

表二，校园周界报警系统设备要求

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警接收主机 | BOSCH | DS7400 |  |
| 双回路总线驱动器 | BOSCH | DS7436 |  |
| 485转换器 | BOSCH | DX4010V2 |  |
| 报警键盘 | BOSCH | DS7447I |  |
| 单防区扩充模块 | BOSCH | DS7457I |  |
| 管理软件 | BOSCH | MTSW-200 |  |
| 红外对射（80米） | 奥泰斯 | AX-260PLUS | 80米 |
| 红外对射（60米） | 奥泰斯 | AX-200PLUS | 60米 |
| 红外对射（30米） | 奥泰斯 | AX-100PLUS | 30米 |
| 电脑及17“显示器 |  |  |  |

四、学校安全技术防范系统建设实施方法和步骤

推荐由昆山保安总公司总承包，在市公安局经文保科和技防办的指导下，按分片包干形式，根据《指导意见》和学校实际情况，制定具体实施方案和系统建设报价，分阶段实施系统建设和联网工作。

第一阶段：前期勘察。5月22日前，承包方完成与学校的沟通、协调工作，5月23日前完成现场勘察，5月24日前完成系统建设报价。各派出所负责牵头。

第二阶段：方案制定和联网实施。在前期勘察基础上，在较短时间内先期完成学校主要出入口视频监控和紧急报警按钮及与公安的联网建设工作。6月5日前，完成70%以上学校的联网。6月10日前，完成所有学校的联网。

同时，根据勘察情况，制定各学校方案和报价，学校已有技防设施但不完整或设备不能满足要求的需提出整改方案。方案和整改方案报督导部门和辖区派出所审核后报各校校长。如校方或施工方在学校重点部位选择非本实施方案指定的产品，则该校技术方案需经有关部门审核，审核通过后方可施工。

第三阶段：组织施工。建设资金由学校负责落实，并与承建单位签订合同。承建方开始备料和管道施工，6月5日至6月10日基本完成系统建设任务。

第四阶段：调试、交付使用。6月20日前，全面完成学校安全防范系统安装调试，系统经公安经文保、技防、派出所和教育局联合验收并交付使用。